Ruoli e funzionalità:
Le unità slave sono impostate in modo da poter lavorare anche in assenza di comunicazione con il master, esse continueranno a raccogliere i dati relativi a gli ingressi e le uscite per poi comunicarli al master non appena la connessione sarà ripristinata.

Hw scelto e motivazioni:
Per quanto riguarda lo slave che si occupa della gestione dei sensori la scelta è ricaduta sul microcontrollore NodeMCU, che è una piattaforma IoT open source che include un firmware che gira su ESP8266 con l'SDK Espressif Non-OS e l'hardware basato sul modulo ESP-12. Il dispositivo offre 4MB di memoria flash, 80MHz di clock di sistema, circa 50k di RAM utilizzabile e un ricetrasmettitore Wifi su chip. Inoltre espone la porta seriale del modulo ESP8266 tramite un bridge USB CP2102 che è anche collegato ai pin di avvio del modulo, consentendo una virtualizzazione continua del dispositivo.

Device Summary
- Microcontroller: Tensilica 32-bit RISC CPU Xtensa LX106
- Operating Voltage: 3.3V
- Input Voltage: 7-12V
- Digital I/O Pins (DIO): 16
- Analog Input Pins (ADC): 1
- UARTs: 1
- SPIs: 1
- I2Cs: 1
- Flash Memory: 4 MB
- SRAM: 64 KB
- Clock Speed: 80 Mhz
  Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n:
  - Integrated TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching network
  - WEP or WPA/WPA2 authentication, or open networks

Abbiamo scelto NodeMCU in quanto ha un basso consumo, un basso costo e anche se la memoria è limitata e sicuramente sufficiente per la raccolta e approssimazione dei dati dai sensori da noi utilizzati.

Ambienti di sviluppo/librerie:
NodeMCU
Per lo sviluppo del firmware del microcontrollore NodeMCU è stato utilizzato l’ambiente di sviluppo Arduino IDE, che fornisce il supporto alla board una volta aggiunta dal board manager. In modo analogo le librerie utilizzate sono state aggiunte in parte dal library manager e in parte aggiunte direttamente nella cartella librerie di Arduino IDE. Le librerie importate sono “ESP8266Ping” che fornisce le primitive per fare ping di rete, “ESP8266WiFi” che fornisce le primitive per la gestione della connessione WiFi e delle connessioni udp e tcp tramite WiFi , “ESP8266mDNS” che fornisce le primitive per la gestione di comunicazioni multicast DNS.

Descrizione del funzionamento dei singoli dispositivi (macchina a stati):

Setup
Stato 0:
Porta chiusa,
Riconnessione.
Stato 1:
Porta aperta, inizio lettura.
Stato 2:
Attesa lettura su
secondo sensore.
Stato 3:
Ingresso/uscita avvenuta,
Invio dati se possibile.

Connessione WiFi stabilita
Porta aperta
Primo sensore ultrasuoni positivo
Secondo sensore ultrasuoni positivo
Ingresso registrato/inviato e
sensori ripristinati
La porta è stata chiusa
La porta è stata chiusa

Timeout superato, reset

Nella prima fase di setup il microprocessore si occupa di inizializzare tutte le variabili e i pin di input/output, stabilire la connessione WiFi con la rete specificata, far partire un mDNS responder per la gestione di multicast DNS e prova a recuperare l’ip e la porta del master e iniziare una connessione TCP. Nel caso sia riuscita la connessione WiFi il sistema passa allo stato 0, questo è lo stato in cui la porta e ancora chiusa e quindi il sensore magnetico (reed switch) restituisce un output negativo. Se la porta viene aperta e il valore del sensore cambia allora si passa allo stato 1, questo è lo stato in cui la porta è aperta e si continua a leggere dai sensori finché non avviene una lettura positiva, nel caso il sensore magnetico cambi valore allora si ritorna allo stato 0. Quando avviene una lettura positiva su uno dei due sensori a ultrasuoni allora si passa allo stato 2, in cui si continua a leggere il valore dell’altro sensore a ultrasuoni finché non restituisce un valore positivo o si raggiunge un valore massimo di iterazioni (timeout), come prima nel caso il sensore magnetico cambi valore si torna allo stato 0. Se si raggiunge il numero massimo di iterazioni allora il sistema torna allo stato 1, se invece si ottiene un valore positivo dal secondo sensore allora vuol dire che è avvenuto un ingresso o un’uscita e si passa allo stato 3. In questo stato si registra l’avvenuto ingresso/uscita, lo si comunica al master se possibile, si resettano i valori delle variabili e si riporta il sistema allo stato 1.

Strumenti di debug:
Per il debug riguardante il modulo NodeMCU è stata utilizzata la seriale.

Test effettuati:
I test iniziali sono stati effettuati utilizzando un modulo fishino piranha e due Infrared Obstacle Avoidance Sensors che comprendono un trasmettitore e ricevitore infrarossi, il trasmettitore invia il segnale infrarossi e quando esso viene rifratto da un oggetto e colpisce il ricevitore viene segnalato l’evento. L’idea era di utilizzare questi sensori ai lati della porta in modo che quando una persona fosse passata davanti avrebbe fatto scattare l’evento dei sensori, questa soluzione però non è risultata possibile in quanto la lunghezza del raggio dei sensori arriva al massimo a 30 cm, troppo corto in certi casi, e soprattutto i due segnali dei sensori provocavano interferenza a vicenda. Scartata questa opzione abbiamo preso in considerazione l’uso dei sensori a ultrasuoni, questi sensori riescono a rilevare la presenza di un oggetto fino a 4 metri di distanza, più che abbastanza per il nostro sistema. Rimane comunque un problema di interferenza reciproca tra i due sensori il quale è stato risolto procedendo prima con la lettura di un sensore e poi, dopo aver aspettato il tempo necessario al suono per tornare indietro, con la lettura dell’altro. Successivamente sono stati effettuati test riguardanti la connessione con il master, in particolare con l’emissione e la lettura del segnale di multicast DNS, questo ci ha permesso di scoprire che il modulo che stavamo utilizzando non forniva il supporto a questa tecnologia e di conseguenza siamo passati all’utilizzo di un modulo NodeMCU.

Problemi riscontrati:
Uno dei problemi piu’ importanti riscontrati è stato quello dell’interferenza dei segnali, sia i sensori a infrarossi utilizzati inizialmente che quelli a ultrasuoni dimostravano tale problema. Nel primo caso non era risolvibile in quanto i sensori a infrarossi emanavano di continuo il segnale e quindi non è stato possibile alternarli come per i sensori a ultrasuoni. Un altro problema è stato quello delle librerie riguardanti il multicast DNS, in particolare con il modulo piranha non siamo riusciti a far funzionare questa tecnologia e abbiamo dovuto adottare un altro modulo con funzionalità di rete adeguate.

Risultati ottenuti:
Il sistema registra ingressi e uscite da una stanza con una buona precisione, ci sono casi particolari in cui fa più fatica come quello in cui una persona esce contemporaneamente a una che entra, in tal caso verrà riconosciuta solo 1 delle due azioni. Inoltre il sistema funziona anche se disconnesso dalla rete e riproverà a riconnettersi solo quando la porta sarà chiusa in modo da perdere il minor numero possibile di accessi.